维修电工技能竞赛复习题（1）

一、单项选择题

1.在市场经济条件下，职业道德具有(  C  )的社会功能。

A．鼓励人们自由选择职业    B．遏制牟利最大化

C．促进人们的行为规范化    D．最大限度地克服人们受利益驱动

2.在市场经济条件下，促进员工行为的规范化是(  D  )社会功能的重要表现。

A．治安规定    B．奖惩制度  C．法律法规    D．职业道德

3.职工对企业诚实守信应该做到的是(  B  )。

A．忠诚所属企业，无论何种情况都始终把企业利益放在第一位

B．维护企业信誉，树立质量意识和服务意识

C．扩大企业影响，多对外谈论企业之事

D．完成本职工作即可，谋划企业发展由有见识的人来做

4.要做到办事公道，在处理公私关系时，要(  C  )。

A．公私不分    B．假公济私    C．公平公正    D．先公后私

5.对待职业和岗位，(  D  )并不是爱岗敬业所要求的。

A．树立职业理想  B．干一行、爱一行、专一行 C．遵守企业的规章制度  D．职定终身，绝对不改行

6.不符合文明生产要求的做法是(  D  )。

A．爱惜企业的设备、工具和材料     B．下班前搞好工作现场的环境卫生

C．工具使用后按规定放置到工具箱中  D．冒险带电作业

7.并联电路中加在每个电阻两端的电压都(  B  )。

A．不等   B．相等    C．等于各电阻上电压之和    D．分配的电流与各电阻成正比

8.电功的常用实用的单位有(  C  )。

A．焦耳    B．伏安    C．度    D．瓦

9.基尔霍夫定律的(  A  )是绕回路一周电路元件电压变化为零。

A．回路电压定律    B．电路功率平衡   C．电路电流定律    D．回路电位平衡

10.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(  A  )。

A．磁通或磁通量    B．磁感应强度   C．磁导率    D．磁场强度

11.在RL串联电路中，UR=16V，UL=12V，则总电压为(  B  )V。

A．28    B．20    C．2    D．4

12.将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组的电流大于额定值，这种运行方式称为(  B  )运行。

A．空载    B．过载    C．满载    D．轻载

13.三相异步电动机的优点是(  D  )。

A．调速性能好    B．交直流两用     C．功率因数高    D．结构简单

14.三相异步电动机的转子由转子铁心、(  B  )、风扇、转轴等组成。

A．电刷    B．转子绕组   C．端盖    D．机座

15．三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与 (  B  )共同作用产生的。

A.定子电流    B．转子电流    C．转子电压    D.电源电弧

16.交流接触器的作用是可以(  A  )接通和断开负载。

A.频繁地  B．偶尔    C．手动    D．不需

17.面接触型二极管应用于(  B  )。

A.整流    B．稳压    C．开关    D．光敏

18.如图4-1所示为(  A  )符号。

A.光敏二极管    B．整流二极管    C．稳压二极管    D．普通二极管

19.如图4-2所示，该电路的反馈类型为(  B  )。

A．电压串联负反馈    B．电压并联负反馈   C．电流串联负反馈    D．电流并联负反馈

图4-1元件符号                         图4-2反馈电路

20.扳手的手柄越短，使用起来越(  D  )。

A．麻烦    B．轻松    C．省力    D．费力

21.常用的裸导线有(  B  )、铝绞线和钢芯铝绞线。

A．钨丝    B．铜绞线    C．钢丝    D．焊锡丝

22.导线截面的选择通常是由(  C  )、机械强度、电流密度、电压损失和安全载流量等因素决定的。

A．磁通密度    B．绝缘强度    C．发热条件    D．电压高低

23.根据劳动法的有关规定，(  D  )劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的   B．严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的

C．严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的     D.在试用期内

24.劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，规定严禁一切企业招收未满(  C  )周岁的童工。

A. 14    B．15    C．16    D. 18

25.调节电桥平衡时，若检流计指针向标有“一”的方向偏转时，说明(  C  )。

A.通过检流计电流大，应增大比较臂的电阻   B．通过检流计电流小，应增大比较臂的电阻

C．通过检流计电流小，应减小比较臂的电阻  D.通过检流计电流大，应减小比较臂的电阻

26.直流单臂电桥测量十几欧姆电阻时，比率应选为(  B  )。

A. 0.001    B.0.01    C.0.1    D.1

27.直流双臂电桥的连接端分为(  C  )接头。

A.电压、电阻    B．电压、电流    C．电位、电流    D．电位、电阻

28.直流双臂电桥为了减少接线及接触电阻的影响，在接线时要求(  A  )。

A. 电流端在电位端外侧   B．电流端在电位端内侧

C．电流端在电阻端外侧   D．电流端在电阻端内例

29.直流单臂电桥用于测量中值电阻，直流双臂电桥的测量电阻在(  A  ) Ω以下。

A．10    B.1    C．20    D. 30

30.数字万用表按量程转换方式可分为（  B ）类。

A．5    B．3    C．4  D．2

31.晶体管毫伏表专用输入电缆线，其屏蔽层、线芯分别是（  B ）类。

A.信号线、接地线    B．接地线、信号线    C．保护线、信号线    D．保护线、接地线

32.符合有“0”得“1”，全“1”得“0”逻辑关系的逻辑门是(  D  )。

A．或门    B．与门    C．非门    D.与非门

33. TTL与非门电路低电平的产品典型值通常不高于(  B  )V。

A．1    B．0.4     C．0.8    D. 1.5

34．双向晶闸管的额定电流是用(  A  )来表示的。

A．有效值  B．最大值    C．平均值    D．最小值

35.单结晶体管的结构中有(  B   )个电极。

A.4    B．3    C．2   D.1

36.单结晶体管在电路图中的文字符号是(   B  )。

A．SCR    B．VT    C．VD    D. VC

37.集成运放的中间级通常实现(  B  )功能。

A．电流放大    B．电压放大     C．功率放大    D．信号传递

38.理想集成运放输出电阻为(  C   )。

A.10Ω    B．100Ω     C. 0       D. 1kΩ

39.固定偏置共射极放大电路，已知Rb=300kΩ，Rc=4kΩ，Ucc=12V，β=50，则IBQ为(  A  )。

A. 40uA     B.30uA     C.40mA    D. 10uA

40.分压式偏置共射放大屯路，当温度升高时，其静态值IBQ会(  B  )。

A.增大     C．不变     B．变小      D．无法确定

41.放大电路的静态工作点的偏高易导致信号波形出现(   B  )失真。

A．截止    B．饱和    C．交越    D．非线性

42.为了减小信号源的输出电流，降低信号源负担，常用共集电极放大电路的(  A  )特性。

A．输入电阻大    B．输入电阻小   C．输出电阻大    D．输出电阻小

43.输入电阻最小的放大电路是(  C  )。

A.共射极放大电路    B．共集电极放大电路   C．共基极放大电路    D．差动放大电路

44.要稳定输出电流，增大电路输入电阻应选用(  C  )负反馈。

A．电压串联    B．电压并联    C．电流串联    D．电流并联

45.差动放大电路能放大(  D  )。

A.直流信号    B．交流信号    C．共模信号    D．差模信号

46.音频集成功率放大器的电源电压一般为(  C  )V。

A．5    B．10    C．5-8    D.6

47. RC选频振荡电路，能产生电路振荡的放大电路的放大倍数至少为(  B  )。

A. 10    B．3    C．5    D. 20

48. LC选频振荡电路，当电路频率小于谐振频率时，电路性质为(  B  )。

A.电阻性    B．感性   C．容性    D．纯电容性

49.串联型稳压电路的调整管工作在(  A  )状态。

A.放大    B．饱和    C．截止    D．导通

50. CW7806的输出电压、最大输出电流为(  A  )。

A. 6V、1.5A    B．6V、1A     C．6V、0.5A    D. 6V、0.IA

51.下列不属于组合逻辑门电路的是(  A  )。

A.与门    B．或非门    C．与非门    D．与或非门

52.单相半波可控整流电路的电源电压为220V，晶闸管的额定电压要留2倍裕量，则需选购(  D  )V的晶闸管。

A. 250    B．300    C．500    D. 700

53.单相桥式可控整流电路电感性负载带续流二极管时，晶闸管的导通角为(  A  )。

A.  180°- α    B．90°-α   C．90°+α    D. 180°+α

54.单相桥式可控整流电路电阻性负载，晶闸管中的电流平均值是负载的(  A  )倍。

A. 0.5    B.1    C．2    D. 0.25

55.晶闸管两端(  B  )的目的是防止尖峰电压。

A.串联小电容    B．并联小电容    C．并联小电感    D．串联小电感

56.对于电阻性负载，熔断器熔体的额定电流(  C  )线路的工作电流。

A.远大于    B．不等于   C．等于或略大于    D．等于或略小于

57.短路电流很大的电气线路中，宜选用(  B  )断路器。

A．塑壳式    B．限流型    C．框架式    D．直流快速断路器

58.对于△接法的异步电动机应选用(  B  )结构的热继电器。

A．四相    B．三相    C．两相    D．单相

59.时间继电器一般用于(  D  )中。

A．网络电路    B．无线电路   C．主电路    D．控制电路

60．行程开关根据安装环境选择防护方式，如开启式或(  C  )。

A．防火式  B．塑壳式    C．防护式    D．铁壳式

61.选用LED指示灯的优点之一是(  A  )。

A．寿命长  B．发光强    C．价格低  D．颜色多

62. JBK系列控制变压器适用于机械设备一般电器的控制、工作照明、(  B  )的电源之用。

A．电动机  B．信号灯    C．油泵    D．压缩机

63.对于环境温度变化大的场合，不宜选用(  A  )时间继电器。

A．晶体管式  B．电动式    C．液压式    D．手动式

64.压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围，还要考虑符合电路中额定电压的要求，以及所测管路的(  A  )。

A．绝缘等级    B．电阻率   C．接口管径的大小    D．材料

65.直流电动机结构复杂、价格贵、制造麻烦、维护困难，但是启动性能好、(  A  )。

A．调速范围大    B．调速范围小    C．调速力矩大    D．调速力矩小

66.直流电动机的转子由电枢铁心、电枢绕组、(  D  )、转轴等组成。

A．接线盒  B．换向极  C．主磁极  D．换向器

67.并励直流电动机的励磁绕组与(  A  )并联。

A．电枢绕组    B．换向绕组   C．补偿绕组    D．稳定绕组

68.直流电动机常用的启动方法有电枢串电阻启动、(  B  )等。

A．弱磁启动    B．降压启动    C．丫一△启动    D．交频启动

69.直流电动机弱磁调速时，转速只能从额定转速(  C  )。

A．降低一倍    B．开始反转     C．往上升    D．往下降

70.直流电动机的各种制动方法中，最节能的方法是(  B  )。

A．反接制动    B．回馈制动    C．能耗制动    D．机械制动

71.直流串励电动机需要反转时，一般将(  A  )两头反接。

A．励磁绕组    B．电枢绕组   C．补偿绕组    D．换向绕组

72.直流电动机滚动轴承发热的主要原因有(  A  )等。

A．轴承磨损过大    B．轴承变形   C．电动机受潮    D．电刷架位置不对

73.绕线式异步电动机转子串频敏变阻器启动时，随着转速的升高，(  D  )自动减小。

A．频敏变阻器的等效电压B．频敏变阻器的等效电流

C．频敏变阻器的等效功率D．频敏变阻器的等效阻抗

74.绕线式异步电动机转子串电阻分级启动，而不是连续启动的原因是(  B  )。

A．启动时转子电流较小  B．启动时转子电流较大 C．启动时转子电流很高 D．启动时转子电压很小

75.以下属于多台电动机顺序控制的线路是(  D  )。

A．一台电动机正转时不能立即反转的控制线路    B．丫一△启动控制线路

C．电梯先上升后下降的控制线路

D．电动机2可以单独停止，电动机l停止时电动机2也停止的控制线路

76.多台电动机的顺序控制线路(  B  )。

A．只能通过主电路实现        B．既可以通过主电路实现，又可以通过控制电路实现

C．只能通过控制电路实现      D．必须要主电路和控制电路同时具备该功能才能实现

77．位置控制就是利用生产机械运动部件上的挡铁与(  B  )碰撞来控制电动机的工作状态。

A．断路器    B．位置开关    C．按钮    D．接触器

78.下列不属于位置控制线路的是(  A  )。

A．走廊照明灯的两处控制电路   B．龙门刨床的自动往返控制电路

C．电梯的开关门电路           D．工厂车间里行车的终点保护电路

79.三相异步电动机能耗制动的控制线路至少需要(  B  )个接触器。

A．1    B．2    C．3    D．4

80.三相异步电动机反接制动时，(  C  )绕组中通入相序相反的三相交流电。

A．补偿    B．励磁    C．定子    D．转子

81．三相异步电动机电源反接制动的过程可用(  D  )来控制。

A．电压继电器    B．电流继电器    C．时间继电器    D．速度继电器

82.三相异步电动机再生制动时，定子绕组中流过(  C  )。

A．高压电    B．直流电    C．三相交流电    D．单相交流电

83.同步电动机采用变频启动法启动时，转子励磁绕组应该(  A  )。

A．接到规定的直流电源  B．串入一定的电阻后短接     C．开路    D．短路

84. M7130平面磨床控制电路中的两个热继电器动断触点的连接方法是(  B  )。

A．并联    B．串联    C．混联    D．独立

85. M7130平面磨床控制线路中导线截面最小的是(  C  )。

A．连接砂轮电动机M1的导线           B．连接电源开关OS1的导线

C．连接电磁吸盘YH的导线              D．连接冷却泵电动机M2的导线

86. M7130平面磨床中，冷却泵电动机M2必须在(  D  )运行后才能启动。

A．照明变压器         B．伺服驱动器    C．液压泵电动机M3    D．砂轮电动机M1

87. M7130平面磨床中电磁吸盘吸力不足的原因之一是 (  A  )。

A．电磁吸盘的线圈内有匝间短路  B．电磁吸盘的线圈内有短路点

C．整流变压器开路              D．整流变压器短路

88. M7130平面磨床中，电磁吸盘退磁不好，使工件取下困难，但退磁电路正常，退磁电压也正常，则需要检查和调整(  D  )。

A．退磁功率    B．退磁频率   C．退磁电流    D．退磁时间

89. C6150车床主轴电动机通过(  B  )控制正反转。

A．手柄    B．接触器    C．断路器    D．热继电器

90. C6150车床控制电路中照明灯的额定电压是(  B  )。

A．交流10V    B．交流24V    C．交流30V    D．交流6V

91. C6150车床的照明灯为了保证人身安全，配线时要 (  B  )。

A．保护接地    B．不接地     C．保护接零    D．装漏电保护器

92. C6150车床主轴电动机反转、电磁离合器YC1通电时，主轴的转向为(  A  )，

A．正转    B．反转    C．高速    D．低速

93. C6150车床(  C  )的正反转控制线路具有三位置自动复位开关的互锁功能。

A．冷却液电动机    B．主轴电动机      C．快速移动电动机    D．润滑油泵电动机

94. C6150车床控制电路中的中间继电器KAI和KA2的动断触点故障时会造成(  A  )。

A．主轴无制动 B．主轴电动机不能启动  C．润滑油泵电动机不能启动   D．冷却液电动机不能启动

95. Z3040摇臂钻床主电路中有四台电动机，用了(  B  )个接触器。

A．6    B．5    C．4    D．3

96. Z3040摇臂钻床的摇臂升降电动机由按钮和接触器构成的(  B  )控制电路来控制。

A．单向启动停止    B．正反转点动     C．丫一△启动    D．减压启动

97. Z3040摇臂钻床的主轴箱与立柱的夹紧和放松控制按钮安装在(  B  )。

A．摇臂上    B．主轴箱移动手轮上    C．主轴箱外壳    D．底座上

98. Z3040摇臂钻床中液压泵电动机的正反转具有(  A  )功能。

A．接触器互锁    B．双重互锁     C．按钮互锁    D．电磁阀互锁

99. Z3040摇臂钻床的摇臂不能升降的原因是摇臂松开后KM2回路不通时，应(  A  )。

A．调整行程开关SQ2的位置   B．重接电源相序  C．更换液压泵   D．调整速度继电器的位置

100.光电开关按结构可分为(  B  )、放大器内藏型和电源内藏型三类。

A．放大器组合型    B．放大器分离型    C．电源分离型    D．放大器集成型

101.光电开关的接收器根据所接收到的光线强弱对目标物体实现探测，产生(  A  )。

A．开关信号    B．压力信号       C．警示信号    D. 频率信号

102.光电开关可以非接触、(  D  )地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。

A．高亮度    B.小电流    C．大力矩    D. 无损伤

103.当检测远距离的物体时，应优先选用(  A  ) 光电开关。

A.光纤式    B．槽式      C．对射式    D. 漫反射式

104.高频振荡电感型接近开关的感应头附近有金属物体近时，接近开关(  D  )。

A．涡流损耗减少     B. 无信号输出     C．振荡电路工作    D. 振荡减弱或停止

105.接近开关的图形符号中，其菱形部分与动合触电部分用(  A  )相连。

A.虚线    B．实线    C. 双虚线   D．双实线

106．当检测体为(  C  )时，应选用高频振荡型接近开关。

A．透明材料    B．不透明材料    C．金属材料    D．非金属材料

107.选用接近开关时应注意对工作哇 率、(  A  )等各项指标的要求。

A．检测距离    B.检测功率         C．检测电流    D．工作进度

108.磁性开关中的干簧管是利用 (  A  ) 元件。

A．磁场信号    B．压力信号    C．温度信号    D．电流信号

109.磁性开关的图形符号中，其菱形部分与动合触点部分用(  A  )相连。

A．虚线    B．实线    C．双虚线    D．双实线

110.磁性开关用于(  D  )场所时应选金属材质的器件。

A．化工企业    B．真空低压    C．强酸强碱    D．高温高压

111.磁性开关在使用时要注意磁铁与(  A  )之间的有效距离在10mm左右。

A．干簧管  B．磁铁    C．触点    D．外壳

112.增量式光电编码器主要由(  D  )、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成。

A．光电三极管    B．运算放大器     C．脉冲发生器    D．光源

113.可以根据增量式光电编码器单位时间内的脉冲数量测出(  D  )。

A．相对位置    B．绝对位置     C．轴加速度    D．旋转速度

114.增量式光电编码器根据信号传输距离选型时要考虑(  A  )。

A．输出信号类型    B．电源频率   C．环境温度    D．空间高度

115.增量式光电编码器配线时，应避开(  C  )。

A．电话线、信号线    B．网络线、电话线    C．高压线、动力线    D．电灯线、电话线

116. PLC是一种专门在(  A  )环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

A．工业  B．军事    C．商业    D．农业

117. PLC采用大规模集成电路构成的(  B  )和存储器来组成逻辑部分。

A．运算器    B．微处理器    C．控制器    D．累加器

118. PLC系统由基本单元、(  C  )、编程器、用户程序、程序存入器等组成。

A．键盘    B．鼠标    C．扩展单元    D．外围设备

119. FX2N系列PLC定时器用(  C   )表示。

A. X    B．Y    C．T    D. C

120. PLC采用大规模集成电路构成的微处理器和(  C  )来组成逻辑部分。

A．运算器    B．控制器   C．存储器    D．累加器

121. FX2N系列PLC梯形图规定串联和并联的触点数是(  B  )。

A．有限的    B．无限的    C．最多4个    D．最多7个

122. FX2N系列PLC光耦合器的有效输入电平形式是(  B  )。

A．高电平            B．低电平     C．高电平或低电平    D．以上都是

123. PLC(   A  )中存放的随机数据掉电即丢失。

A. RAM        B．ROM         C．EEPROM    D．以上都是

124. PLC在RUN模式下，执行顺序是(  A  )。

A．输入采样—执行用户程序一输出刷新     B．执行用户程序一输入采样一输出刷新

C．输入采样一输出刷新—执行用户程序     D．以上都不对

125. PLC在程序执行阶段，输入信号的改变会在(  B  )扫描周期读入。

A．下一个    B．当前   C．下两个    D．下三个

126. FX2N PLC(  B  )输出反应速度比较快。

A．继电器型    B．晶体管和晶闸管型   C．晶体管和继电器型    D．继电器和晶闸管型

127.下列选项(  C  )不是PLC的抗干扰措施。

A.可靠接地    B．电源滤波    C．晶体管输出    D．光耦合器

128. FX2N系列PLC中回路并联连接用(  D  )指令。

A. AND    B．ANI    C．ANB    D．ORB

129.在FX2N PLC中，M8000线圈用户可以使用(  D  )次。

A．3    B．2    C．1    D．0

130.用PLC编程时，主程序可以有(  A  )个。

A.1    B．2    C．3    D．无限

131.在FX2N PLC中，T200的定时精度为(  B  )。

A. Ims    B.10ms    C.100ms    D. 1s

132.对于小型开关量的PLC梯形图程序，一般只有(  D  )。

A.初始化程序    B．子程序    C．中断程序    D．主程序

133. FX2N PLC的通信口是(  C  )模式。

A. RS-232    B．RS-485    C．RS-422    D. USB

134. PLC编程软件通过计算机，可以对PLC实施(  D  )。

A．编程    B．运行控制    C．监控    D．以上都是

135.将程序写入PLC时，首先将(  A  )清零。

A．存储器B．计教器    C．计时器    D.计算器

136.对于晶体管输出型PLC，其所带负载只能由额定(  B  )电源供电。

A.交流    B．直流   C．交流或直流    D.高压直流

137. PLC的接地线截面一般大于(  C  )mm2。

A.1    B．1.5    C．2    D. 2.5

138.对PLC进行外部环境检查，当湿度过大时应考虑装(  C  )。

A.风扇    B．加热器    C．空调    D.除尘器

139.根据图4-3所示的电动机顺序启动梯形图，下列指令正确的是(  D  )。

A. LDIXOOO    B．AND T20C．AND XO01    D.  OUT T20   K30

图4-3梯形图

140.根据图4-4所示的电动机自动往返梯形图，下列指令正确的是(  D  )。

图4-4梯形图

A. LDI X002    B．ORI Y002        C．AND Y001    D. ANDI X003

141. FX编程器的显示内容包括(  A  )、数据、工作方式、指令执行情况和系统工作状态等。

A．地址     B.参数      C．程序      D．位移寄存器

142.对于晶闸管输出型PLC，并且不能超过额定值。要注意负载电源为(  B  )，并且不能超过额定值。

A．AC 600V    B．AC 220V    C．DC 220V    D．DC 24V

143.变频器是通过改变交流电动机的定子电压、频率等参数来(  A  )的装置。

A．调节电动机转速    B．调节电动机转矩   C．调节电动机功率    D．调节电动机性能

144.在通用变频器主电路中的电源整流器件较多采用(  B  )。

A．快速恢复二极管    B．普通整流二极管   C．肖特基二极管    D．普通晶闸管

145. FR-A700系列是三菱(  A  )变频器。

A．多功能、高性能    B．经济型高性能    C．水泵和风机专用型    D．节能型轻负载

146.在变频器输出侧的技术数据中，(  A  )是用户选择变频器容量时的主要依据。

A．额定输出电流    B．额定输出电压   C．输出频率范围    D．配用电动机容量

147.变频器常见的各种频率给定方式中，最易受干扰的方式是(  B  )方式。

A．键盘给定    B．模拟电压信号给定   C．模拟电流信号给定    D．通信方式给定

148.在变频器的几种控制方式中，其动态性能比较的结论是(  A  )。

A．转差矢量控制系统优于无速度检测器的矢量控制系统  B．U/f控制优于转差频率控制

C。转差频率控制优于矢量控制  D．无速度检测器的矢量控制系统优于转差型矢量控制系统

149.变频器中的直流制动是为克服低速爬行现象而设计的， 拖动负载惯性越大，(  A  )设定位越高。

A.直流制动电压    B．直流制动时间  C．直流制动电流    D．制动起始频率

150.西门子MM420变频器的主电路电源端子(  C  )需经 交流接触器和保护用断路器与三相电源连接。不宜采用主电路的 通、断进行变频器的运行与停止操作。

A.  X、Y、Z    B．U、V、W   C．L1、L2、L3    D.  A、B、C

151.一台使用多年的250kW电动机拖动鼓风机，经变频改造运行两个月后常出现过电流跳闸，故障的原因可能是(  C  )。

A.变频器选配不当                             B．变频器参数设置不当

C．变频供电的高频谐波使电动机绝缘加速老化    D.负载有时过重

152.异步电动机的启动电流与启动电压成正比，启动转矩与启动(  A  )。

A．电压的平方成正比    B．电压成反比    C．电压成正比    D．电压的平方成反比

153.低压软启动器的主电路通常采用(  D  )形式。

A.电阻调压    B．自耦调压    C．开关变压器调压    D.晶闸管调压

154.西普STR系列(  B  )软启动器，是外加旁路、智能型。

A.  A型    B．B型    C．C型    D. L型

155.兢交流电动机的各种启动方式的主要技术指标来看，性能最佳的是(  B  )。

A. 串电感启动    B．串电阻启动     C．软启动    D．变频启动

156.软启动器的功能调节参数有：运行参数、(  B  )、停车参数。

A．电阻参数    B．启动参数    C．电子参数    D．电源参数

157.内三角接法软启动器只需承担( A   )的电动机线电流。

A．1／√3；    B．1/3    c．3    D．√3

158.软启动器(  C  )常用于短时重复工作的电动机。

A．跨越运行模式    B．接触器旁路运行模式   C．节能运行模式    D．调压调速运行模式

159.接通主电源后，软启动器虽处于待机状态，但电动机有嗡嗡响。此故障不可能的原因是(  C  )。

A．晶闸管短路故障    B．旁路接触器有触点粘连   C．触发电路不动作    D．启动线路接线错误

160.软启动器旁路接触器必须与软启动器的输入和输出端一一对应接正确，(  C  )。

A．要就近安装接线    B．允许变换相序   C．不允许变换相序    D．应做好标识

161. PLC可编程序控制器，依据负载情况不同，输出接口有(A)类型种。
A、3    B、1    C、2    D、4
162. 在磁路一组晶闸管的触发脉冲频率中与媒介质磁导率无关的物理量是(C)。
A、磁感应强度 B、磁通 C、磁场强度 D、磁阻
163. 缩短基本时间的措施有(A)。
A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度
B、缩短辅助时间  C、减少准备时间  D、减少休息时间
164. 直流电梯运行时，突然有人闭合上消防开关，电梯应立即停于(D)。
A、原位     B、最近的一层    C、最高层    D、最低层
165. 铰接四杆机构有曲柄的条件有(B)个。
A、1     B、2     C、3    D、4
166. 发电机的基本工作原理是：(A)。
A、电磁感应   B、电流的磁效应   C、电流的热效应   D、通电导体在磁场中受力
167. (C)是指微机对生产过程中的有关参数进行控制。
A、启动控制    B、顺序控制     C、数值控制       D、参数控制
168. 无静差调速系统的调节原理是(B)。
A、依靠偏差的积累            B、依靠偏差对时间的积累
C、依靠偏差对时间的记忆      D、依靠偏差的记忆
169. 开式油箱的吸油管和回油管间的距离应该(B)。
A、近一点      B、尽可能远一点    C、两个放在一起    D、越近越好
170. 在三相桥式半控整流电路中，对于共阴极组晶闸管来说，只有(A)一相的晶闸管且有触发脉冲时才能导通。
A、阳极电压最高    B、阳极电压最低    C、阴极电压最高    D、阴极电压最低
171. PLC交流双速载货电梯，轿厢门关闭后，门扇之间间隙不得大于(D)mm。
A、10       B、15         C、6        D、8
172. 在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是(B)。
A、既限流又降压    B、既限流又调压   C、既降压又调压   D、既调压又调流
173. 将二进制数010101011011转换为十进制数是(A)。
A、1361    B、3161    C、1136   D、1631
174. 双闭环调速系统包括电流环和速度环，其中两环之间关系是(B)。
A、电流环为内环，速度环为外环      B、电流环为外环，速度环为内环
C、电流环为内环，速度环也为内环    D、电流环为外环，速度环也为外环
175. 低频信号发生器的振荡电路一般采用的是(D)振荡电路。
A、电感三点式   B、电容三点式    C、石英晶体   D、RC
176. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同，分为(C)。
A、电压型和电阻型   B、电流型和功率型   C、电压型和电流型   D、电压型和功率型
177. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(D)制成。
A、铜    B、铁      C、塑料       D、坡莫合金
178. 三相异步电动机反接制动适用于10KW以下的小容量电动机的制动，在对(D)KW以上的电动机进行反接制动时，需在定子回路中串入限流电阻R。
A、1    B、2    C、3    D、4.5
179. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(C)。
A、不随电阻变化   B、越高    C、越低   D、测速后才可确定
180. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床(A)。
A、进给    B、主轴变速    C、油泵升起   D、刀库换刀
181. 三相交流换向器电动机调速时，只需(C)即可。
A、按下按扭 B、接通控制线路 C、转动手轮 D、合上开关
182. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，将(C)。
A、“Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最小
B、“Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最大
C、“Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最小
D、“Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最大
183. 一含源二端网路，测得开路电压为100V，短路电流为10A，当外接10Ω负载电阻时，负载电流为(B)A。
A、10 B、5 C、20 D、2
184. 变压器的短路试验是在(A)的条件下进行的。
A、低压侧短路 B、高压侧短路 C、低压侧开路 D、高压侧开路
185. 逆变器的任务是把(B)。
A、交流电变成直流电 B、直流电变成交流电 C、交流电变成交流电 D、直流电变成直流电
186. 滑差电动机的机械特性主要取决于(B)的机械特性。
A、异步电动机 B、转差离合器C、测速发电机 D、异步电动机和测速发电机综合
187. 开环自动控制系统在出现偏差时，系统将(A)。
A、不能消除偏差 B、完全能消除偏差
C、能消除偏差的三分之一 D、能消除偏差的二分之一
188. 水轮发电机的定子结构与三相异步电动机的定子结构基本相同，但其转子一般采用( A)式。
A、凸极 B、罩极 C、隐极 D、爪极
189. 在梯形图编程中，常开触头与母线连接指令的助记符应为(B)。
A、LDI B、LD C、OR D、ORI
190. TTL与非门输入端全部接地(低电平)时，输出(C)。
A、零电平 B、低电平C、高电平 D、可能是低电平，也可能是高电平
191. 电压型逆变器的直流端(D)。
A、串联大电感 B、串联大电容 C、并联大电感 D、并联大电容
192. 大型变压器为充分利用空间，常采用(C)截面。
A、方形 B、长方形 C、阶梯形 D、圆形
193. 正弦旋转变压器在定子的一个绕组中通入励磁电流，转子对应的一个输出绕组按高阻抗负载，其余绕组开路，则输出电压大小与转子转角α的关系是(D)。
A、成反比 B、无关C、不定 D、与转子转角α的正弦成正比
194. 当感应同步器定尺线圈与滑尺线圈的轴线重合时定尺线圈读出的信号应为(A)。
A、最大值 B、最大值/2 C、最小值 D、零
195. 变压器作空载试验，要求空载电流一般在额定电流的(D)左右。
A、5％ B、10％ C、12％ D、15％
196. 莫尔条纹式计量光栅主要技术参数有动态范围、精度、分辨率，其中动态范围应为(A)mm。
A、30～1000 B、0～1000 C、50～1000 D、30～1700
197. 无换向器直流电动机结构中的位置传感器，常见的转换方式有(B)三种。
A、压磁转换、电磁转换、热磁转换 B、磁敏转换、电磁转换、光电转换
C、光磁转换、电磁转换、气电转换 D、压电转换、电磁转换、热电转换
198. 在下列办法中，不能改变交流异步电动机转速的是(B)。
A、改变定子绕组的磁极对数 B、改变供电电网的电压
C、改变供电电网的频率 D、改变电动机的转差率
199. 电力晶体管GTR有(B)个PN结。
A、1 B、2 C、3 D、4
200. 交流集选电梯，当电梯(自由状态)从3层向上运行时，2层有人按向上呼梯按钮，4层有人按向下呼梯按钮，5层有人按向上呼梯按钮同时轿厢有人按1层按钮，电梯应停于(A)层。
A、5 B、4 C、2 D、1
201. 变压器故障检查方法一般分为(A)种。
A、2 B、3 C、4 D、5
202. 反应式步进电动机的转速n与脉冲频率f的关系是：(A)。
A、成正比B、成反比C、f2成正比D、f2成反比
203. 修理接地故障时，一般只要把击穿烧坏处的污物清除干静，用虫胶干漆和云母材料填补烧坏处，再用(C)毫米厚的可塑云母板覆盖1～2层。
A、0.1 B、0.2 C、0.25 D、0.5
204. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生(C)。
A、短路 B、击穿 C、自激振荡 D、人身事故
205. 电子设备防外界磁场的影响一般采用(C)材料做成磁屏蔽罩。
A、顺磁 B、反磁 C、铁磁 D、绝缘
206. 直流电动机能耗制动的一个不足之处是不易对机械迅速制停，因为转速越慢，使制动转矩相应(B)。
A、增大很快 B、减小 C、不变 D、稍为增大
207. 在或非门RS触发器中，当R=1、S=0时，触发器状态(B)。
A、置1 B、置0 C、不变 D、不定
208. 在多级直流放大器中，对零点飘移影响最大的是(A)。
A、前级 B、后级 C、中间级 D、前后级一样
209 异步电动机的极数越少，则转速越高，输出转矩(C)。
A、增大 B、不变 C、越小 D、与转速无关
210. 在转速负反馈系统中，若要使开环和闭环系统的理想空载转速相同，则闭环时给定电压要比开环时的给定电压相应地提高(B)倍。
A、2+K B、1+K C、1/(2+K) D、1/(1+K)
211. 在变频调速中的变频器(D)。
A、只具有调压的功能 B、只具有调频的功能
C、都具有调压和调流的功能 D、都具有调压和调频的功能
212. 三相异步换向器电动机转速调到同步转速以上的最高转速时，则该电机移刷机构使换向器两个转盘相对位置变化，并使同相电刷间的张角变为(A)电角度。
A、-180°     B、180°     C、-180°～+180°    D、0°
213. 直流电动机温升试验时,测量温度的方法有(B)种。
A、2 B、3 C、4 D、5
214. 在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在(D)状态。
A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关
215. 正弦波振荡器的振荡频率f取决于(D)。
A、反馈强度 B、反馈元件的参数C、放大器的放大倍数 D、选频网络的参数
216. 变压器主绝缘击穿的修理步骤为：更换绝缘、烘干器身和(B)。
A、帮扎 B、灌入合格的变压器油
C、焊接引线 D、修好接地片
217. 在或非门RS触发器中，当R=0、S=1时，触发器(A)。
A、置1 B、置0 C、状态不变 D、状态不定
218. 直流电机转子的主要部分是(A)。
A、电枢 B、主磁极 C、换向极 D、电刷
219. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高，说明(D)。
A、电压放大能力强 B、电流放大能力强C、共模抑制能力强 D、运算精度高
230. 无换向器直流电动机的电枢绕组，固定在(B)铁心槽内，铁心由硅钢片迭压而成。
A、转子 B、定子C、定子和转子各一半的 D、位置传感器的转子

二、判断题

(√ )1. 交磁电机扩大机具有放大倍数高、时间常数小、励磁余量大等优点。
(× ) 2. 晶体管放大器的输入电阻即为输出电阻，且等于晶体管的内阻。
(×)3. 在电压型逆变器中，是用大电感来缓冲无功能量的。
(×)4. 射极输出器的输入电阻小、输出电阻大，主要应用在多级放大电路的输入级和输出级。
(×)5. 使用示波器观测信号之前，宜将“Y轴衰减”置于最小档。
(×)6. 涡流只会使铁芯发热，不会增加电能损耗。
(×)7. 一般只用磁路欧姆定律对磁路进行定性分析，是因为磁路的磁阻计算太繁。

(√ )8. SCR-D拖动方式直流电梯比F-D拖动方式直流电梯节能。
(√)9. 自整角机按其结构可分为接触式和无接触式两大类。
(× )10. 顺序控制器是根据顺序和条件对各控制阶段逐次进行控制。
(√)11. 电流正反馈是一种对系统扰动量进行补偿控制的调节方法。
(√)12. PLC交流电梯程序控制方式主要采用逻辑运算方式及算术运算方式。
(√ )13. 平键选择时主要是根据轴的直径当定子绕组上加额定确定其截面尺寸。
(× )14. 三相异步电动机进行堵转试验时，电压，若流过的电流为额定电流，则说明试验合格。
(× )15. 计算机结构体系的提出者是爱因斯坦。
(× )16. 磁力线是磁场中实际存在的一种曲线，从N极出发到S极终止。
(√ )17. PLC可编程序控制器输入部分是收集被控制设备的信息或操作指令。
(×)18. 开环系统对于负载变化引起的转速变化不能自我调节，但对其它外界扰动

(× )19. 直流电动机回馈制动的原理是指电动机处于发电机状态时运行，将发出的电能消耗到制动电阻上。
(× )20. 电流截止负反馈环节参与调节作用。
(×)21. RS触发器当R=S=1时，触发器状态不变。
(√ )22. 三相异步电动机定子采用半闭口型槽的优点是电动机的效率高和功率因数高。
(× )23. 有静差调速系统是依靠偏差进行调节；无静差调速系统是依靠偏差的积累进行调节的。
(× )24. 晶闸管斩波器的作用是把可调的直流电压变为固定的直流电压。
(× )25. 交流调压调速电梯，目前普遍采用饱和电抗调压电路进行电梯调速。
(√)26. 逆变电路输出频率较高时，电路中的开关元件应采用电力场效应管和绝缘栅双极晶体管。
(×)27. 发电机——直流电动机(F-D)拖动方式直流电梯比晶闸管整流系统(SCR-C)拖动方式直流电梯起动反应速度快。
(√ )28. 电力晶体管在使用时要防止二次击穿。
(× )29. 在程序编制过程中，同一编号的线圈在一个程序中可以使用多次。
(√)30. 石英晶体多谐振荡器的频率稳定性比TTL与非门RC环形多谐振荡器的高。
(× )31. 电压负反馈调速系统静态特性要比同等放大倍数的转速负反馈调速系统好些。
(×)32. 为了保证PLC交流电梯安全运行，安全触点采用常开触点输入到PLC的输入接口。
(√)33. 硅稳压管稳压电路只适应于负载较小的场合，且输出电压不能任意调节。
(× )34. PLC输入继电器不仅由外部输入信号驱动而且也能被程序指令驱动。
(√)35. JSS-4A型晶体三极管h参数测试仪的电源可输出18伏电压提供给信号源及参数指示器用。
(√ )36. 斩波器中的绝缘栅双极晶体管工作在开关状态。
(× )37. 同步示波器一般采用了连续扫描方式。
(√)38. 异步电动机最大转矩与转子回路电阻的大小无关。
(× )39. 有静差调速系统是依靠偏差进行调节；无静差调速系统是依靠偏差的积累进行调节的。
(×)40. 蜗杆传动的效率高于带传动的效率。

41.(  √  )企业文化对企业具有整合的功能。

42.(  √  )职业道德对企业起到增强竞争力的作用。

43.(  √  )职业活动中，每位员工都必须严格执行安全操作规程。

44.(  ×  )领导亲自安排的工作，一定要认奥负责，其他工作可以马虎一点。

45.(  ×  )正弦量可以用相量表示，因此可以说，相量等于正弦量。

46.(  ×  )变压器既能改变交流电压，又能改变直流电压。

47.(  ×  )二极管两端加上正向电压就一定会导通。

48.(  √  )三极管有两个PN结、三个引脚、三个区域。

49.(  √  )分压式偏置共发射极放大电路是一种能够稳定静态工作点的放大器。

50.(  √  )在不能估计被测电路电流大小时，最好先选择量程足够大的电流表，粗测一下，然后根据测量结果，正确选用 量程适当的电流表。

51.(  ×  )测量电压时，电压表的内阻越小，测量精度越高。

52.(  ×  )喷灯是一种利用燃烧对工件进行加工的工具，常用于锡焊。

53.(  √  )雷击是一种自然灾害，具有很多的破坏性。

54.(  √  )登高作业安全用具，应定期做静拉力试验，起 重工具应做静荷重试验。

55.(  ×  )锉刀很脆，可以当撬棒或锤子使用。

56.(  ×  )生态破坏是指由于环境污染和破坏，对多数人的健康、生命、财产造成的公共性危害。

57.(  √  )信号发生器由单片机控制的函数发生器产生信号的频率及幅值，并能测试输入信号的频率。

58.(  ×  )示波管的偏转系统由一个水平及垂直偏转板组成。

59.(  √  )示波器的带宽是测量交流信号时，示波器所能测试的最大频率。

60.(  √  )三端集成稳压电路可分正输出电压和负输出电压两大类。

61.(  √  )三端集成稳压电路选用时既要考虑输出电压，又妥考虑输出电流的最大值。

62.(  ×  )晶闸管型号KS20-8表示三相晶闸管。

63.(  √  )分立元件多级放大电路的耦合方式通常采用阻容耦合。

64.(  ×  )集成运放工作在非线性场合也要加负反馈。

65.(  ×  )在单相半波可控整流电路中，控制角口越大，输出电压Ud越大。

66.(  ×  )交流接触器与直流接触器可以互相替换。

67.(  ×  )三相异步电动机在进行能耗制动时定子绕组中通入三相交流电。

68.(  √  )M7130平面磨床的主电路中有三台电动机。

69.(  ×  )M7130平面磨床中，砂轮电动机和液压泵电动机都采用了接触器互锁控制电路。

70.(  ×  )C6150车床主轴电动机只能正转不能反转时，应首先检修电源进线开关。

71.(  ×  )23040摇臂钻床中行程开关SQ2位置安装不当或发生移动时会造成摇臂夹不紧。

72.(  ×  )光电开关的抗光、电、磁干扰能力强，使用时可以不考虑环境条件。

73.(  ×  )电磁感应式接近开关由感应头、振荡器、继电器等组成。

74.(  ×  )磁性开关由电磁铁和继电器构成。

75.(  √  )增量式光电编码器可将转轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出。

76.(  ×  )FX2N_40ER表示FX2N系列基本单元，输入和输出总点数为40，继电器输出方式。

77.(  ×  )在用PLC梯形图编程时，多个输出继电器的线圈不能并联放在右端。

78.(  ×  )FX2N控制的电动机正反轱线路，交流接触器线圈电路中不需要使用触点硬件互锁。

79.(  ×  )在变频器实际接线时，控制电缆应靠近变频器，以防止电磁干扰。

80.(  ×  )软启动器的主电路采用晶闸管交流调压器，稳定运行时晶闸管长期工作。

维修电工复习题(2)

（一）单项选择题

1.在市场经济条件下，职业道德具有(  C  )的社会功能。

A．鼓励人们自由选择职业    B．遏制牟利最大化

C．促进人们的行为规范化    D．最大限度地克服人们受利益驱动

2．下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(  A  )。

A．企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭    B．一分钟可以看成是八分钟

C．勤劳节俭符合可持续发展的要求      D．节省一块钱，就等于净赚一块钱

3．关于创新的正确论述是(  C  )。

A．不墨守陈规，但不可标新立异    B．企业经不起折腾，大胆的闯早晚会出问题

C．创新是企业发展的动力          D．创新需要灵感，但不需要情感

4．爱岗敬业的具体要求是(  C  )。

A．看效益决定是否爱岗   B．转变择业观念  C．提高职业技能 D.增强把握择业的机遇知识

5．伏安法测电阻是根据(  A  )来算出数值。

A．欧姆定律    B．直接测量法    C．焦耳定律    D．基尔霍夫定律

6．串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(  B  )。

A．小    B．大    C．增大    D．减小

7．支路电流法是支路电流为变量写节点电流方程及(  A  )方程。

A．回路电压    B．电路功率    C．电路电流    D．回路电位

8．如图4-5所示，A、B两点间的电压UAB为(  D  )V。

A．-18    B．+18    C．-6    D．8

图4-5电路图

9．在正弦交流电路中，电路的功率因数取决于(  B  )。

A．电路外加电压的大小    B．电路各元件参数及电源频率   C．电路的连接形式   D．电路的电流

10.三相对称电路的线电压比对应相电压(  A  )。

A.超前30°    B．超前60°  C．滞后30°    D．滞后60°

11.三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与(   B  )共同作用产生的。

A.定子电流    B．转子电流    C．转子电压    D．电源电压

12.热继电器的作用是(  B  )。

A.短路保护    B．过载保护   C．失电压保护    D.零电压保护

13.三相异步电动机的启停控制线路中需要有短路保护、过载保护和(  D  )功能。

A.失磁保护    B．超速保护    C．零速保护    D．失电压保护

14.(  D  )以电气原理图，安装接线图和平面布置图最为重要。

A.电工    B．操作者    C．技术人员    D．维修电工

15.点接触型二极管应用于(  C  )。

A.整流    B．稳压    C．开关    D．光敏

16.当二极管外加电压时，反向电流很小，且不对(  A  )变化。

A．正向电流    B．正向电压    C．电压    D．反向电压

17.测得某电路板上晶体二极管3个电极对地的直流电位分别为Ue=3V，Ub=3.7V，Uc=3.3V，则该管工作在(  B  )。

A.放大区  B．饱和区    C．截止区    D.击穿区

18.基极电流Ib的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  B  )。

A.截止区    B．饱和区 C．死区    D.交越失真

19.如图4-6所示，该电路的反馈类型为(  D  )。

A.电压串联负反馈    B．电压并联负反馈    C．电流串联负反馈    D．电流并联负反馈

20.单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20V，每个整流二极管所承受的最大反向电压为(  B  )V。

A. 20    B.28.28    C.40    D. 56.56

图4-6负反馈电路

21.根据被测试电流的种类分为(  D  )。

A．直流    B．交流    C．交直流    D．以上都是

22.测量直流电流应选用(  A  )电流表。

A．磁电系  B．电磁系    C．电动系    D．整流系

23.使用钢丝钳固定导线时，应将导线放在钳口(  C  )。

A．前部    B．后部    C．中部    D．上部

24.选用量具时，不能用千分尺测量(  D  )的表面。

A．精度一致    B．精度较高    C．精度较低    D．粗糙

25.绝缘材料的耐热等级和允许最高温度中，等级代号是1，耐热等级A，它的允许温度是(  B  )℃。

A．90    B．105    C．120    D．130

26.防雷装置包括(  A  )。

A．接闪器、引下线、接地装置   B．避雷针、引下线、接地装置

C．闪接器、接地线、接地装置   D．接闪器、引下线、接零装置

27.调节电桥平衡时，若检流计指针向标有“一”的方向偏转时，说明(  C  )。

A．通过检流计的电流大，应增大比较臂的电阻  B．通过检流计的电流小，应增大比较臂的电阻

C．通过检流计的电流小，应减小比较臂的电阻  D．通过检流计的电流大，应减小比较臂的电阻

28.直流双臂电桥达到平衡时，被测电阻值为(  A  )。

A.倍率读数与可调电阻相乘    B．倍率读数与桥臂电阻相乘

C．桥臂电阻与固定电阻相乘   D．桥臂电阻与可调电阻相乘

29.信号发生器的幅值衰减20dB表示输出信号(

A.衰减20  B．衰减1    C．衰减10  D．衰减100

30.信号发生器按频率分类有(  C  )。

A．低频信号发生器   B．高频信号发生    C．超高频信号发生器    D．以上都是

31.示波器的X轴通道对被测信号进行处理，然后加到示波

管的(  A  )偏转板上。

A．水平    B．垂直    C．偏上    D．偏下

32.(  B  )是适合现场工作且要用电池供电的示波器。

A．台式示波器   C．模拟示波器   B．手持示波器   D．数字示波器

33.晶体管毫伏表最小量程一般为(  B  )。

A. lOmV    B.ImV    C.IV    D. O.1V

34.三端集成稳压电路W7905，其输出电压为(  B  )V。

A. +5    B．-5    C．7    D.8

35. 78及79系列三端继承稳压电路的封装通常采用(  A  )。

A. T0-220. T0-202    C. T0-220. TO-I01   B. TO-110. T0-202    D. TO-1IO. T0-220

36.苻合有“l”得“1”，全“0”得“0”逻辑关系的逻辑门是(  A  )。

A.或门    B．与门    C．非门    D.与非门

37. TTL与非门电路低电平的产品型值通常不高于(  B  )V。

A.1    B. 0.4    C．0.8    D. 1.5

38．晶闸管型号KS20-8中的8表示(  A  )。

A．允许的最高电压800V  B．允许的最高电压80V

C．允许的最高电压8V    D．允许的最高电压8kV

39.普通晶闸管P层的引出极是(  D  )。

A.漏极    B．阴极    C．  门板    D．阳极

40.普通晶闸管属于(  B  )器件。

A.不控    B．半控    C．全控    D．自控

41.单结晶体管的结构中有(  B  )个基极。

A.1    B．2    C．3    D.4

42.集成运放的中间级通常实现(  B  )功能。

A．电流放大    B．电压放大   C．功率放大    D．信号传递

43.固定偏置共射极放大电路，已知Rb=300Q，尺。=4kQ，Ue。-12V，p=so，则Ue。Q为(  B  )。

A.6    B．4    C．3    D.8

44.分压式偏置共射极放大电路，稳定工作点效果受(  C  )影响。

A. Re    B．Rb    C．Re    D. Ucc

45.放大电路的静态工作点偏低易导致信号波形出现(  A  )失真。

A.截止    B．饱和    C．交越    D．非线性

46.多级放大电路之间常用共集电极放大电路，它是利用(  C  )的特性。

A．输入电阻大、输出电阻大     B．输入电阻小、输入电阻大

C．输入电阻大、输出电阻小     D．输入电阻小、输出电阻小

47.输入电阻最小的放大电路是(  C  )。

A.共射极放大电路    B．共集屯极放大电路   C．共基极放大电路    D．差动放大电路

48.能用于传递交流信号、电路结构简单的耦合方式是(  A  )。

A．阻容耦合    B．变压器耦合    C．直接耦合    D．电感耦合

49.要稳定输出电流，放大电路输入电阻应选用(  C  )负反馈。

A．电压串联    B．电压并联   C．电流串联    D．电流并联

50.差动放大电路能放大(  D  )。

A．直流信号    B．交流信号     C．共模信号    D．差模信号

51.下列集成运放的应用能将矩形波变为尖顶脉冲波的是(  C  )。

A．比例应用    B．加法应用   C．共模应用    D．差模信号

52.单片机集成功率放大器件的功率通常在(  B  )W左右。

A. 10    B．1    C．5    D．8

53. LC选频振荡电路，当电路频率高于谐振频率时，电路性质为(  C  )。

A．电阻性    B．感性    C．容性    D．纯电容性

54.串联型稳压电路的调整管接成(  B  )。

A．共基极    B．集电极    C．共射极    D．分压式共射极

55. CW7806的输出电压和最大输出电流为(  A  )。

A．6V，1.5A    B．6V，1A    C．6V，0.5A    D．6V，O.1A

56、单相半波可控整流电路中晶闸管所承受的最高电压是(  A  )。    -

A. 1.414U    B.0.707U    C.U    D. 2U

57．单相半波可控整流电路的电源电压为220V，晶闸管的额定电压要留2倍裕量，则需选购(  D  )V的晶闸管。

A．250    B．300    C．500    D．700

58.单相桥式可控整流电路电感性负载带续流二极管时，晶闸管的导通角为(  A  )。

A．1800 -a    B．900 –a      C．900 +a    D.  1800 +a

59.(  D  )触发电路输出尖脉冲。

A.交流变频    B．脉冲变压器    C．集成    D．单结晶体管

60.晶闸管电路中采用(  D  )的方法来实现过电流保护。

A.接入电流继电器    B．接入热继电器   C．并联快速熔断器    D．串联快速熔断器

61.晶闸管两端并联阻容吸收电路的目的是(  A  )。

A.防止电压尖峰    B．防止电流尖锋    C．产生触发脉冲    D．产生自感电动势

62.熔断器的额定分断能力必须大于电路中可能出现的最大(  A  )。

A.短路电流    B．工作电流    C．过载电流    D．启动电流

63.短路电流很大的电气线路中宜选用(  B  )断路器。

A.塑壳式    B．限流型    C．框架式    D．直流快速断路器

64.中间继电器的选用依据是控制电路的电压等级、(  A  )所需触点的数量和容量等。

A.电流类型    B．短路电流    C．阻抗大小    D．绝缘等级

65.行程开关根据安装环境选择防护方式，如开启式或(  C  )，

A.发光式  B．塑壳式    C．防护式    D.铁壳式

66.选用LED指示灯的优点之一是(  B  )。

A.发光式  B．用电省    C．价格低    D．颜色多

67. BK系列控制变压器适用于作为机床和机械设备中一般电器的(  C  )、局部照明及指示电源。

A.电动机    B．油泵  C．控制电源    D．压缩机

68.对于环境温度变化大的场合，不宜选用(  A  )时间继电器。

A.晶体管式    B．电动式   C．液压式    D．手动式

69.压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围，还有符合电路中的(  B  )、接口管径的大小。

A．功率因数    B．额定电压    C．电阻率    D．相位差

70.直流电动机结构复杂、价格贵、制造麻烦、维护困难，但是(  B  )调速范围大。

A.启动性能差    B．启动性能好   C．启动电流小    D．启动转矩小

71.直流电动机的定子由机座、主磁极、换向极(  B  )、端盖等组成。

A.转轴    B．电刷装置    C．电枢    D．换向器

72.并励直流电动机的励磁绕组与(  A  )并联。

A.电枢绕组    B．换向绕组   C．补偿绕组    D．稳定绕组

73.直流电动机启动时，随着转速的上升要(  D  )电枢回路的电阻。

A．先增大后减小    B．保持不变    C．渐渐增大    D．渐渐减小

74.直流电动机降低电枢电压调整属于(  A  )调速方式。

A．恒转矩  B．恒功率    C．通风机  D．泵类

75.直流电动机的各种制动方法中，能向电源反送电能的方法是(  D  )。

A．反接制动    B．抱闸制动    C．能耗制动    D．回馈制动

76.直流串励电动机需要反转式，一般将(  A  )两头反接。

A．励磁绕组    B．电枢绕组   C．补偿绕组    D．换向绕组

77.直流电动机由于换向器表面有油污导致电刷下火花过大时应(  C  )。

A．更换电刷    B．重新精车    C．清洁换向器表面    D．对换向器进行研磨

78.绕线式异步电动机转子串频敏变阻器时，随着转速的升高(  D  )自动减小。

A．频敏变阻器的等效电压B．频敏变阻器的等效电流

C．频敏变阻器的等效功率D．频敏变阻器的等效阻抗

79.绕线式异步电动机转子串频敏变阻器启动与串电阻分级启动相比，控制线路(  A  )。

A．比较简单    B．比较复杂    C．只能手动控制    D．只能自动控制

80.以下属于多台电动机顺序控制的线路是(  D  )。

A. -台电动机正转时不能立即反转的控制线路     B．丫一△启动控制线路

C．电梯先上升后下降的控制线路

D．电动机2可以单独停止、电动机l停止时电动机2也停止的控制线路

81.位置控制就是利用生产机械运动部件上的(  A  )与位置开关碰撞来控制电动机的工作状态。

A．档铁    B．红线外    C．按钮    D．超声波

82.下列不属于位置控制线路的是(  A  )。

A．走廊照明灯的两处控制电路           B．龙门刨床的自动往返控制电路

C．电梯的开关门电路                   D．工厂车间里行车的终点保护电路

83.三相异步电动机能耗制动时，机械能转换为电能并消耗在(  D  )回路的电阻上。

A．励磁    B．控制    C．定子    D．转子

84.三相异步电动机进行反接制动时，(  C  )绕组中通入相序相反的三相交流电。

A．补偿    B．励磁    C．定子    D．转子

85.三相异步电动机的各种电气制动方法中，最节能的制动方法是(  A  )。

A．再生制动    B．能耗制动     C．反接制动    D．机械制动

86.同步电动机采用变频启动法启动时，转子励磁绕组应该(  A  )。

A．接到规定的直流电源  B．串入一定的电阻后短接      C．开路    D．短路

87. M7130平面磨床的主电路中有(  B  )个接触器。

A.3    B．2    C．1    D.4

88. M7130平面磨床控制电路中串接着传换开关QS2的动合触点和(  A  )。

A．欠电流继电器KUC的动合触点   B．欠电流继电器TUC的动断触点

C．过电流继电器KUC的动合触点   D．过电流继电器KUC的动断触点

89. M7130平面磨床控制线路中导线截面最粗的是(  B  )。

A．连接砂轮电动机Ml的导线    B．连接电源开关QSI的导线

C．连接电碰吸盘YH的导线      D．连接转化开关QS2的导线

90. M7130平面磨床中的砂轮电动机和液压泵电动机都采用了(  A  )正常控制电路。

A．接触器自锁    B．按钮互锁    C．接触器互锁    D．时间继电器互锁

91. M7130平面磨床中电磁吸盘YH工作后砂轮和(  C  )才能进行磨削加工。

A．照明变压器    B．加热器    C．工作台    D．照明灯

92. M7130平面磨床中砂轮电动机的热继电器动作的原因之一是(  B  )。

A．电源熔断器FUI烧断两个  B．砂轮进给量过大 C．液压泵电动机过载   D．接插器X2接触不良

93. C6150车床控制线路中，有(  C  )个普通按钮。

A.2    B．3    C．4    D.5

94. C6150车床控制线路中变压器安装在配电板的(  D  )。

A．左方    B．右方    C．上方    D．下方

95. C6150车床主轴电动机转向的变化由(  D  )来控制。

A．按钮SB1和SB2    B．行程开关SQ3和SQ4

C．按钮SB3和SB4    D．主令开关SA2

96. C6150车床(  D  )的正反转控制线路具有中间继电器互锁功能。

A．冷却液电动机    B．主轴电动机    C．快速移动电动机    D．主轴

97. C6150车床控制电路无法工作的原因是(  B  )。

A．接触器KM1损坏      B．控制变压器TC损坏

C．接触器KM2撷坏      D.三位置自动复位开关SA1损坏

98. C6150车床主电路有电，控制电路不能工作时。应首先检修(  C  )。

A．电源进线开关     B．接触器KMl或KM2

C．控制变压器TC     D.三位置自动复位开关SAI

99. 23040摇臂钻床主电路中有四台电动机，用了(  B  )个接触器。

A.6    B．5    C．4    D.3

100. 23040摇臂钻床的冷却泵电动机由(  D  )控制。

A．接插器    B．接触器   C．按钮点动    D．手动开关

101. 23040摇臂钻床中液压泵电动机的正反转具有(  A  )功能。

A.接触器互锁    B．双重互锁    C．按钮互锁    D．电磁阀互锁

102. 23040摇臂钻床中摇臂不能夹紧的原因可能是(  D  )。

A.行程开关SQ2安置位置不当   B．时间继电器定时不合适   C．上轴电动机故障  D．液压系统故障

103. 23040摇臂钻床中摇臂不能加紧的原因是液压系统压力不够时，应(  C  )。

A.调整行程开关SQ2的位置   B．重接电源相序

C．更换液压泵              D．调整行程开关SQ3的位置

104.光电开关按结构可分为(  B  )、放大器内藏型和电源内藏型3类。

A．放大器组合型    B．放大器分离型     C．电源分离型    D．放大器集成型

105.光电开关的接收器根据所接收到的(  B  )对目标物体实现探测产生开关信号。

A.压力大小    B．光线强弱     C．电流大小    D．频率高低

106.光电开关可以(  C  )无损伤的迅速监测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。

A．高亮度    B．小电流       C．非接触    D．电磁感应

107.当检测远距离的物体时，应优先选用(  A  )光电开关。

A.光纤式    B．槽式     C．对射式    D．漫反射式

108.光电开关的配线不能与(  C  )放在同一配线管或线槽内。

A.光纤  B．网线    C．动力线    D．电话线

109.高频振荡电感性接近开关主要由感应头、(  C  )、开关器、输出电路等组成。

A．光电三极管    B．发光二极管    C．振荡器    D．继电器

110.高频振荡电感性接近开关的感应头附近有金属物体接近时，接近开关(  D  )。

A.涡流损耗减少    B．无信号输出  C．振荡电路工作    D．振荡减弱或停止

111.接近开关的图形符号中，其菱形部分与动合触点部分用(  A  )相连。

A.虚线  B．实线    C．双虚线    D．双实线

112.当检测体为(  D  )时应选用电容性接近开关。

A.透明材料    B．不透明材料   C．金属材料    D．非金屑材料

113.磁性开关可以由(  D  )构成。

A．接触器和按钮    B．二极管和电磁铁  C．二极管和永久磁铁    D．永久磁铁和干簧管

114.磁性开关与干簧管的工作原理是(  B  )。

A．与霍尔元件一样    B．磁铁靠近接通无磁断开   C．通电接通、无电断开  D．与电磁铁一样

115.磁性开关的图形符号中其动合触点部分与(  B  )的符号相同。

A．断路器    B．一般开关    C．热继电器    D．时间继电器

116.磁性开关用于(  C  )场所时应选PP、PVDF材质的器件。

A．海底高压    B．高空低压    C．强酸强碱    D．高温高压

117.增量式光电编码器由(  D  )、码盘、检测光缆、光电检测器件和转换电路组成。

A．光电三极管    B．运算放大器    C．脉冲发生器    D．光源

118.可以根据增量式光电编码器单位时间内的脉冲数量测出(  D  )。

A．相对位置    B．绝对位置    C．轴加速度    D．旋转速度

119.增量式光电编码器根据信号传输距离选型时要考虑(  A  )。

A．输出信号类型    B．电源频率    C．环境温度    D．空间高温

120.增量式光电编码器配线延长时，应在(  D  )以下。

A. 1km    B．100m    C．1m    D．10m

121. PLC系统由基本单元、(  C  )、编程器、用户程序、程序存入器等组咸。

A．键盘    B．鼠标     C．扩展单元    D．外围设备

122. FX2N系列PLC计数器用(  D  )表示。

A.X    B．Y    C．T    D.C

123. PLC通过编程可以灵活的改变(  D  )，实现改变常规电气控制电路的目的。

A．主电路    B．硬接线     C．控制电路    D．控制程序

124. FX2N系列PLC光耦合器有效输入电平形式是(  B  )。

A．高电平    B．低电平     C．高电平和低电平    D．以上都是

125. PLC在RUN模式下，执行顺序是(  A  )。

A．输入采样、执行用户程序、输出刷新     B．执行用户程序、输入采样、输出刷新

C．输入采样、输出刷新、执行用户程序     D．以上都不用

126. PLC停止时，(  A  )阶段停止执行。

A．程序执行    B．存储器    C．传感器采样    D．输入采样

127.用PLC控制可以节省大量继电器一接触器控制电路中的(  D  )。

A．交流接触器     B．熔断器    C．开关     D．中间继电器和时间继电器

128.(  B  )是PLC主机的技术性能范围。

A．光电传感器    B．数据存储器    C．温度传感器    D．行程开关

129. FX2N系列继电器输出型PLC不可以(  A  )。

A．输出高速脉冲               B．直接驱动交流指示灯

C．驱动额定电流下的交流负载   D．驱动额定电流下的直流负载

130.  FX2N -20MT PLC表示(  C  )类型。

A.继电器输出    B．晶闸管输出    C．晶体管输出    D．单结晶体管输出

131. FX2N系列PLC输入动合触点用(  A  )指令。

A. LD    B．LDI    C．OR    D. ORI

132.在FX2N系列PLC中M8000线圈用户可以使用(  D  )次。

A.3    B．2    C.1    D.O

133. PLC控制程序由(  C  )部分构成。

A.一    B．二    C．三    D.无限

134. PLC的梯形图规定串联的触点数是(  B  )。

A．有限的    B．无限的    C．最多8个    D．最多16个

135.对于复杂的PLC梯形图设计，一般采用(  B  )。

A.经验法    B．顺序控制设计法     C．子程序    D．中断程序

136.  FX2N PLC的通信口是(  C  )模式。

A. RS-232    B．RS-485    C．FX系列    D. USB

137．三菱GXDeveloper编程软件可以对(  D  )PLC进行编程。

A.A系列    B．Q系列   C．FX系列    D．以上都可以

138.对于晶闸管输出型PLC，其所带负载只能由额定(  A  )电源供电。

A.交流    B．直流   C．交流或直流    D．低压直流

139.对于PLC电源干扰的抑制，一般采用隔离变压器和(  B  )来解决。

A．直流斩波器    B．交流斩波器     C．直流发电机    D．交流整流器

140.为避免程序和(  D  )丢失，PLC装有锂电池，当锂电池电压降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

A．地址  B．序号    C．指令    D．数据

141.根据图4-7所示的电动机正反转梯形图，下列指令正确的是(  C  )。

A．ORI Y002    B．LDIXO01   C．ANDIXOOO    D．AND X002

0

图4-7  电动机正反转梯形图

142.根据图4-8所示的电动机正反转梯形图，的是(  D  )。

7

图4-8  电动机正反转梯形图令正确

A．LDI  X002    B．ORI Y002    C．AND YOOl    D．ANDI X003

143. FX编程器的显示内容包括地址、数据、(  C  )、指令执行情况和系统工作状态灯。

A．程序    B．参数    C．工作方式    D．位移存储器

144.对于晶闸管输出型PLC，要注意负载电源为(  B  )，并且不能超过额定值。

A. AC 600V    B．AC 220V     C．DC 200V    D．DC 24V

145.变频器是通过改变交流电动机的定子电压、频率等参数来(  A  )的装置。

A．调节电动机转速    B．调节电动机转矩   C．调节电动机功率    D．调节电动机性能

146.交一交变频装置通常只适用于(  A  )拖动系统。

A．低速大功率    B．高速大功率    C．低速小功率    D．高速小功率

147.在通用变频主电路中的电源整流器较多采用(  B  )。

A．快速恢复二极管    B．普通整流二极管    C．肖特基二极管    D．普通晶闸管

148. FR-A700系列是三菱(  A  )变频器。

A．多功能、高性能    B．经济型高性能   C．水泵和风机专用型    D．节能型轻负载

149.(  A  )方式适用于变频器停机状态时电动机有正转或反转现象的小惯性负载，对于高速运转的大惯性负载则不适合。

A．先制动再启动    B．从启动频率启动   C．转速跟踪再启动    D．先启动再制动

150.变频器常见的各种频率给定方式中，最容易受干扰的方式是(  B  )方式。

A．键盘给定    B．模拟电压信号给定   C．模拟电流信号给定  D．通信穷式给定

151.在变频器输出侧切勿安装(  A  )。

A．移相电容    B．交流电抗器    C．噪声滤波器    D．测试仪表

152.西门子MM420变频器的主电路电源端子(  C  )需经交流接触器和保护用断路器与三相电源连接。但不宜采用主电路的通、断进行变频的运行与停止操作。

A．X、Y、Z    B．U、V、W      C．L1、L2、L3    D．A、B、C

153.交流电动机最佳的启动效果是(  C  )。

A．启动电流越小越好    B．启动电流越大越好   C．（可调）恒流启动    D．（可调）恒压启动

154.软启动器的主电路通常采用(  D  )形式。

A．电阻调压    B．自耦调压    C．开关变压器调节    D．晶闸管调压

155.就交流电动机各种启动方式的主要技术指标来看，性能最佳的是(  D  )。

A．串电感启动    B．串电阻启动    C．软启动    D．变频启动

156.软启动器的功能调节参数有运行参数、(  B  )、停车参数。

A．电阻参数    B．启动参数     C．电子参数    D．电源参数

157.水泵停车时，软启动器应采用(  B  )。

A．自由停车    B．软停车    C．能耗制动停车    D．反接制动停车

158.在(  C  )下，一台软启动器才有可能启动多台电动机。

A．跨越运行模式    B．节能运行模式     C．接触旁路运行模式    D．调压调速运行模式

159.软启动器(  C  )常用于短时重复工作的电动机。

A．跨越运行模式    B．接触器旁路运行模式   C．节能运行棋式    D．调压调速运行模式

160.软启动器完成启动后，旁路接触器刚动作就跳闸，故障原因可能是(  D  )。

A．启动参数不合适       B．晶闸管模块故障

C．启动控制方式不当   D．旁路接触器与软启动器的接线相序不一致

二、判断题   √  X

161.( √  )事业成功的人往往具有较高的职业道德。

162.(  X  )市场经济条件下，是否遵守承诺并不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

163.(  X  )要做到办事公道，在处理公私关系时，要公私不分。

164.(  √ )职业纪律中包括群众纪律。

165.(  X  )电工在维修有故障的设备时，重要部件必须加倍爱护，而像螺钉、螺帽等通用件可以随意放置。

166.(  X  )不管是工作日还是休息日，穿工作服是一种受鼓励的良好着装习惯。

167.(  √ )电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的传递和处理。

168.(  X  )正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。

169.(  √ )异步电动机的铁心应该选用软磁材料。

170.(  √ )电流对人体的伤害可分为电击和电伤。

171.(  X  )文明生产对提高生产效率是不利的。

172.(  √ )质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线。

173.(  X  )劳动孝患病或负伤，在规定的医疗期内，用人单位可以解除劳动合同。

174.(  √ )《中华人民共和国电力法》规定电力事业投资，实行谁投资、谁受益的原则。

175.(  X  )直流双臂电桥的测量范围为0.01 - IIQ。

176.(  √ )直流单臂电桥有一个比率而直流双臂电桥有两个比率。

177.(  √ )手持式数字万用表又称为低档数字万用表，按测试精度可分为三位半、四位半。

178.(  √ )集成运放不仅能应用于普通的运算电路，还能用于其他场合。

179.(  √ )常用逻辑门电路的逻辑功能有与非、或非、与或非等。

180.(  X  )交流接触器与直流接触器可以互相替换。

181.(  X  )三角形接法的异步电动机可选两相结构的热继电器。

182.(  X  )多台电动机的顺序控制功能无法在主电路中实现。

183.(  √ )三相异步电动机的能耗制动过程可用速度继电器来控制。

184.(  X  )三相异步电动机倒拉反接制动的主电路与反转的主电路类似。

185.(  √ )C6150车床的主电路中有4台电动机。

186.(  X  )23040摇臂钻床冷却泵电动机的手动开关安装在工作台。

187.(  √ )23040摇臂钻床的主轴电动机仅做单向旋转，由接触器KM1控制。

188.(  X  )高频振荡型接近开关和电容型接近开关对环境条件的要求较高。

189.(  X   )磁性开关的触点一般在磁铁接近干簧管lOcm左右时，发出动作信号。

190.(  X   )增量式光电编码器可将转轴的电脉冲转换成相应的位移、角速度等杌械量输出。

191.( √   )PLC是一种专门在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子装置。

192.(  √  )PLC的输入采用光耦合来提高抗干扰能力。

193.(  X   )PLC的工作过程是并行扫描工作过程，其工作过程分为三个阶段。

194.(  √  )FX2N PLC的DC输入型是低电平有效。

195.(  √  )FX2NPIC共有256个定时器。

196.(  √  )PLC编程工作方式的主要功能是输入新的控制程序或对已有的程序予以编辑。

197.(  √  )风机、泵类负载在轻载时变频，满载时工频运行，这种工频一变频的切换方式最节能。

198.(  √  )变频器由微处理器控制，可以实现过电压／欠电压保护、变频器过热保护、接地故障保护、短路保护、电动机过热保护、PTC电动机保护。

199.(  √  )西普STR系列B型软启动器是外加旁路、智能型。

200.(  X   )软启动器的日常维护应由使用人员自行开展。